## Slide 1: Основная идея
Есть специализированный производственный процесс
С рынка поступают заказы на изготовление определенного объема продукции с заданными свойствами
Создание каждой единицы продукции требует сырья, энергии, выполнения ряда технологических операций (переделов)
Выпуск каждой единицы продукции характеризуется, как минимум, стоимостью, временем, качеством (возможен брак)
Для каждой ЕП на каждой технологической операции фиксируются и записываются в память: состояние единицы продукции и способы (режимы) ее обработки . (Это могут делать специализированные датчики, обслуживающий персонал, другие системы)
Естественное желание (идея): МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАКОПЛЕННЫЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ (например за год) ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНОСТИ:
  снижения себестоимости,
  сокращения времени,
  повышения качества продукции .

## Slide 2: Способы реализации идеи
Собрать все данные в кучу и….:
  сделать данные доступными для анализа персоналом предприятия (технологами), чтобы они в случае брака могли прослеживать историю создания каждой единицы продукции и находить причину, виновных
  сделать доступными технологам методы интеллектуального анализа данных, для определения объективно существующих причинно-следственные связей между параметрами сырья, режимами обработки и результирующими параметрами ЕП, что также позволит определять причины брака
  сделать доступными для технологов методы имитационного моделирования и анимации производственного процесса для помощи в выборе мер по его совершенствованию.
  заставить технологов использовать перечисленные способы

## Slide 3
ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
КЗ
Построитель АМ
Построитель ИМ
КЗ
КЗ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

## Slide 4: Более конкретно
Есть специализированный процесс производства металлургической продукции.
Типы продукции:
  Рулоны стального листа
  Сортовой прокат
  Трубы большого диаметра
Сырье – чугун
Заказ: требования по срокам, объему и физико-химическим свойствам
Кол-во переделов (операций ) до 15 (в зависимости от типа и ф-х свойств), это без внутризаводской логистики
Общее кол-во параметров на 1 единицу продукции до 7000
Производство каждого заказа регламентируется технологической картой

## Slide 5: Производство рулонов холодно катанной стали

## Slide 6: Типы параметров единицы продукции
Параметры обработки
  Вес исходных материалов
  Температура
  Время начала, конца обработки
  Параметры мех обработки (обжатие)
  Расход электроэнергии, и т.п.
Данные контроля
  Данные лаб измерений
  Данные визуального осмотра
  Данные ультразвукового контроля
  Данные автоматического визуального контроля (координаты, размер, тип детали)
Учетные данные продукции
  Номер заказа
  Марка стали
  Мех свойства
  Вес на переделе
  Время учета

## Slide 7: Инциденты
Нарушение технологического процесса или возникновение брака считается инцидентом
Одним из критериев качества является минимизация числа инцидентов
Виды инцидентов:
  брак
  выход из строя оборудования
  выход за нормативные границы параметров
Инциденты ранжируются, часть, ущерб от которых не большой или меры дорогие, можно не рассматривать (видимо все в соответствии с анализом рисков ).

## Slide 8: Какие процессы предлагается совершенствовать на основе этой идеи?
Процесс контроля работы оборудования и соблюдения ТП (выявление инцидентов)
Процесс управления выпуском конкретной единицы продукции в реальном масштабе времени.
Процесс выработки решений по изменениям технологии (например, с целью снижения брака)
Процесс выработки решений по изменению логистики (например, с целью снижения задержек)
Процесс реализации принятых решений (например, с целью снижения задержек)
Процесс анализа реализуемости заказов с заданными свойствами продукции на существующем оборудовании предприятия ?
Анализ соответствия технологической карты требованиям к продуктам производства на существующем оборудовании предприятия ?

## Slide 9: Процесс контроля работы оборудования и соблюдения ТП (выявление инцидентов)
Основа – Контрольная карта Шухарта, определяющая инциденты
Контрольная карта используется для статистического контроля стабильности процесса.
Статистическая информация для карт Шухарта может быть получена на основе хранилища данных
Типы условий формирования инцидентов по карте Шухарта:
  Наличие тренда параметра
  Скачок значения параметра больше 3 сигма
  Отсутствие изменения параметра
  Выход из нормативных границ
Карты Шухарта должны запускаться с определенным интервалом времени

## Slide 10: Процесс управления выпуском конкретной ЕП в реальном масштабе времени
Построение модели, определяющей зависимость параметров «дочки» ЕП от параметров «родителей и воспитания».
Использование модели:
Автоматический в реальном времени прогноз параметров ЕП на последующих переделах на основе ее параметров на текущем и предшествующих переделах (прогнозирование брака). Прогноз передается в MES систему, которая управляет ТП.
3. Что дает процесс ? Повышение производительности труда, т.к. традиционно для получения прогноза используются лабораторные исследования ЕП, что замедляет ТП
4. Наша задача:
Дать инструмент и предложить меры по организации его применения

## Slide 11
Технологическая карта
Прогноз
Реальный масштаб времени
П1
П2
БРАК
П3
ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
Построитель АМ
Построитель ИМ
ИМ
MES

## Slide 12: Процесс выработки решений по изменениям технологии (напр., с целью снижения брака)
Не реже одного раза в неделю
Получение отчета о переназначении или отбраковке продукции (с указанием причин?)
Анализ отчета и принятие решения о необходимости анализа инцидентов
Получение выборок по параметрам выпущенной продукции из ХД;
Построение моделей ,определяющих зависимость неудовлетворительных параметров продукции от параметров «родителей и воспитания».
Анализ адекватности (реальности) модели (Технолог)
Определение возможных путей решения проблемы (Технолог) (а если краундсорсинг сюда?)
Печать отчета о причинах выпуска некачественной продукции и предлагаемых мерах по их устранению Технолог)
Принятие управленческих решений о реализации рекомендованных в отчете мер (Руководитель).Оформление протокола.
Типы решений:
  Ремонт
  Изменение технологической карты (допусков, маршрутов и т.д)?
  Внушение
  Другое?

## Slide 13
ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
КЗ
Построитель моделей
Причина
Проверка адекватности
Инцидент
Предложенияпо снижению количества инцидентов
Выбор мер снижения количества инцидентов
Реализация мер снижения количества инцидентов
Диагностическая модель

## Slide 14: Замечания
Пока считается, что мероприятия по ликвидации или уменьшению числа инцидентов предлагает и оценивает эксперт. Хотя можно попытаться предложить с помощью оптимизатора:
изменение структуры процесса. (Был пример с использованием дерева решений)
поменять число контр точек
выбор допусков
и т.п.

## Slide 15: Процесс анализа реализуемости заказов с заданными свойствами продукции на существующем оборудовании предприятия
Построение модели «назад» от требуемых параметров продукта к началу производства с определением доступности оборудования с нужными свойствами на каждом переделе
Построение имитационной модели «вперед» для проверки адекватности
Выдача заключения

## Slide 17: Структура системы
АСУ ТП
SAP
MES
Обмен данными с автоматизированными системами предприятия (ОДАСП);
Хранилище данных (ХД)
Конструктор запросов (КЗ)
Подготовка данных (ПД)
Создание моделей процессов (СМП)
Модель РВ
Оптимизация процессов (ОПП)
Отчет
ИМ
Модели оптимиз
Модели Шухарта
Модель реализуемости
Анализ реализуемости
Отчет

## Slide 18: Замечания
Модели агрегатов и физико-хим свойства процессов не учитываются
Все параметры отнесены к единице продукции на переделе

## Slide 19: Средства разработки
АС ВМП (выпуска металлургической продукции) должна функционировать под управлением операционной системы RedHat Enterprise Linux 5. (не обсуждается)
Для разработки АС ВМП должны использоваться следующие языки программирования:
  язык программирования C, реализация GNU (GCC) версия 4.0 или выше;
  язык программирования Java, Java Platform, Enterprise Edition, версия 6 или выше.
Сервер баз данных АС ВМП должен функционировать под управлением СУБД Oracle DataBase 11G Enterprise Edition.
Состав и характеристики сторонних программных средств, необходимых для обеспечения функционирования АС ВМП, должны быть уточнены на этапе 2.
Предлагается к обсуждению:
  В качестве средства поддержки разработки (проектирования, ведения документации, управления проектом, тестирования использовать комплекс IBM Rational (поддержка UML, С и Java )
  В качестве средства ХД и построителя аналитических моделей использовать Oracle Business Intelligence Foundation Suit http://www.oracle.com/partners/index.html
  Нужно найти учителей , организовать обучение участников проекта вместе с аспирантами и студентами
  Архитектуру проекта попробуем вестись в системе BPSIM путем последовательной декомпозиции и имитации работы проекта.